МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ГБПОУ ЛЫСКОВСКИЙ АГРОТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ

_43.02.15_Поварское_и_кондитерское_дело

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА (ЗАЧЕТА)

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ: 11442 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ, 18511 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

ЛЫСКОВО

2018 г.

Перечень практических заданий для проведения дифференцированного зачета (зачета)

по производственной практике
МДК 03.01Слесарное дело и технические измерения

Перечень вопросов ДЗ

- Порядок  проведения общего  осмотра автомобиля.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании двигателя.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании системы питания автомобиля.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании  электрооборудования.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании  сцепления.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании  коробки передач.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании  карданной передачи.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании ведущих мостов.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании переднего моста.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании  рулевого управления.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании тормозной системы.

- Выполнение слесарных операций при техническом обслуживании ходовой части.

- Порядок проведения технического обслуживания кабины.

- Порядок проведения технического обслуживания платформы.

- Порядок проведения технического обслуживания оперения.

- Выполнение слесарных операций при ремонте двигателя.

- Выполнение слесарных операций при ремонте системы питания автомобиля.

- Выполнение слесарных операций при ремонте электрооборудования.

- Выполнение слесарных операций при ремонте сцепления.

- Выполнение слесарных операций при ремонте коробки передач.

- Выполнение слесарных операций при ремонте карданной передачи.

- Выполнение слесарных операций при ремонте ведущих мостов.

- Выполнение слесарных операций при ремонте переднего моста .

- Выполнение слесарных операций при  ремонте рулевого управления.

- Выполнение слесарных операций при ремонте тормозной системы.

- Выполнение слесарных операций при ремонте ходовой части.

- Порядок проведения ремонта кабины.

- Порядок проведения ремонта платформы .

- Порядок проведения ремонта  оперения.

Вопросы  для тестирования

1.В чем отличие штангенциркуля ШЦ-II от штангенциркуля ШЦ-I:

|  | ШЦ-II имеет двухстороннее расположение губок, а ШЦ-I - одностороннее |
| --- | --- |
|  | ШЦ-I может использоваться для разметки |
|  | в цене деления шкалы нониуса, выраженной в миллиметрах |

2. Укажите допускаемую погрешность гладких микрометров типа МК

|  | ± 0,02...0,03 мм |
| --- | --- |
|  | ± 0,01...0,015 мм |
|  | ь± 0,004...0,005 |

3.Для каких работ применяются стуловые тиски

|  | 1.для опиливания и резки металла |
| --- | --- |
|  | 2.выполнения тяжелых работ, связанных с большими ударными нагрузками |
|  | 3. выполнения работ с заготовками из листового материала |

4. Почему наиболее распространенный тип тисков, применяемых при слесарной обработке, называют параллельными поворотными
тисками

|  | 1.так как выполнение слесарных работ (например, опиливание) ведется параллельно губкам тисков |
| --- | --- |
|  | 2.направление слесарных работ должно быть параллельным движению инструмента при любых поворотах тисков |
|  | 3.подвижная губка при перемещении остается параллельной неподвижной губке |

5.Какие действия должен выполнить работник, если высота тисков не соответствует его росту

|  | 1.подложить под ноги коврик |
| --- | --- |
|  | 2.подложить под ноги деревянную решетку или специальный коврик |
|  | 3.отрегулировать тиски винтом подъема |

6.Для какой цели в слесарном деле применяют кронциркуль

|  | 1.для измерения наружных размеров деталей |
| --- | --- |
|  | 2.измерения внутренних размеров деталей |
|  | 3.измерения наружных и внутренних размеров деталей |

7.Укажите, для чего используют поверочные (лекальные) линейки

|  | 1.для проверки кривизны изогнутых деталей |
| --- | --- |
|  | 2.контроля прямолинейности и плоскостности обработанных поверхностей |
|  | 3.контроля точности опиливания деталей |

8.Для какой цели в слесарном деле применяется штангенрейсмас

|  | 1.для измерения глубины пазов и отверстий |
| --- | --- |
|  | 2.измерения наружных и внутренних размеров |
|  | 3.разметки и измерения высоты деталей, установленных на плите |

9.Какой инструмент применяется для нанесения разметочных рисок

|  | 1.разметочные циркули |
| --- | --- |
|  | 2.чертилки |
|  | 3.кернеры |

10.В какой последовательности происходят подготовка и окрашивание поверхности заготовки

|  | 1.очистка поверхности при помощи стальных скребков или металлических щеток, окрашивание, высыхание поверхности |
| --- | --- |
|  | 2.очистка поверхности при помощи стальных скребков или металлических щеток, обезжиривание, окрашивание и высыхание поверхности |
|  | 3.обезжиривание поверхности, очистка при помощи стальных скребков или металлических щеток, окрашивание и высыхание поверхности |

11.Укажите, при помощи каких инструментов осуществляется рубка металлов

|  | 1.зубил, стамесок, крейцмейселей |
| --- | --- |
|  | 2.зубил, крейцмейселей, канавочников |
|  | 3.зубил, крейцмейселей, кернеров |

12.Какими инструментами производят резку металла со снятием стружки

|  | 1.ручными ножницами |
| --- | --- |
|  | 2.рычажными ножницами |
|  | 3.кусачками |
|  | 4.труборезами |
|  | 5.ручной ножовкой |
|  | 6.пилами по металлу (дисковыми или ленточными) |

13.По какой причине при опиливании металла происходит «завал» в задней части плоскости детали

|  | 1.тиски установлены слишком низко |
| --- | --- |
|  | 2.тиски установлены слишком высоко |
|  | 3.опиливание проводилось только в одном направлении |

14.По какой причине при опиливании металла происходит «завал» в передней части плоскости детали

|  | 1.тиски установлены слишком низко |
| --- | --- |
|  | 2.тиски установлены слишком высоко |
|  | 3.опиливание проводилось только в одном направлении |

15.Почему окончательная отделка опиленной поверхности получается грубой

|  | 1.отделка производилась драчовым напильником с применением неправильных приемов опиливания поверхности |
| --- | --- |
|  | 2.опиливание выполнялось только в одном направлении |
|  | 3.Тиски были установлены слишком низко или слишком высоко |

16.Укажите, для выполнения каких работ тиски устанавливают так, как показано на рисунке

|  | 1.для опиливания металла |
| --- | --- |
|  | 2.рубки металла |
|  | 3.нарезание резьб |
|  | 4.правки металла |

17.Укажите, какой тип удара показан на рисунке

|  | 1.плечевой |
| --- | --- |
|  | 2.локтевой |
|  | 3.кистевой без разжатия пальцев |
|  | 4.кистевой с разжатием пальцев |
|  | 5.смешанный |

18.Укажите, какой тип удара показан на рисунке

|  | 1.кистевой с разжатием пальцев |
| --- | --- |
|  | 2.кистевой без разжатия пальцев |
|  | 3.плечевой |
|  | 4.локтевой |

19.Укажите, какой тип удара показан на рисунке

|  | 1.локтевой |
| --- | --- |
|  | 2.плечевой |
|  | 3.кистевой без разжатия пальцев |
|  | 4.кистевой с разжатием пальцев |
|  | 5.произвольный |

20.Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке

|  | 1.рубка листового металла |
| --- | --- |
|  | 2.разметка кернером |
|  | 3.рубка полосы |
|  | 4.работа крейцмейселем |
|  | 5.разметка полосы |

21.Укажите, какой из надфилей, представленных на рисунке, называется галтельным.

22.Укажите, какая слесарная операция показана на рисунке.

|  | 1.гибка прутка в губках тисков |
| --- | --- |
|  | 2.подготовка заготовки к резанию |
|  | 3.правка металла |
|  | 4.гибка прутка на оправке |

23.Укажите, какая операция представлена на рисунке

|  | 1.замер глубины отверстия |
| --- | --- |
|  | 2.проверка внутреннего размера |
|  | 3.замер диаметра отверстия |
|  | 4.проверка наружного размера |

24.Как должно происходить сверление стальных деталей

|  | 1.с применением смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) |
| --- | --- |
|  | 2.без охлаждения сверла |
|  | 3.без охлаждения сверла с небольшими перерывами |

25.По каким причинам при сверлении происходит смещение оси отверстия

|  | 1.биение сверла в шпинделе |
| --- | --- |
|  | 2.люфт шпинделя станка |
|  | 3.завышение подачи сверла |
|  | 4.неточно выполненная заготовка или слабое крепление заготовки на столе |
|  | 5.слабая разметка (кернером) |
|  | 6.недостаточное охлаждение сверла |

26.Величина заточки угла на сверле выбирается в зависимости от твердости обрабатываемого материала

Для чугуна и стали

|  | 1.123° |
| --- | --- |
|  | 2.118° |
|  | 3.89° |

Стальные поковки и закаленная сталь

|  | 1.140° |
| --- | --- |
|  | 2.125° |
|  | 3.100° |

Медь мягкая, красная

|  | 1.100° |
| --- | --- |
|  | 2.125° |
|  | 3.90° |

Для алюминия, баббита

|  | 1.90° |
| --- | --- |
|  | 2.118° |
|  | 3.140° |

27.Развертывание отверстий это процесс

|  | 1.Чистовой обработки |
| --- | --- |
|  | 2.Предварительной обработки |
|  | 3.Грубой обработки |

28.Что означает термин «шаг резьбы»

|  | 1.расстояние от вершины резьбы до основания профиля, измеряемое в миллиметрах |
| --- | --- |
|  | 2.угол между прямолинейными участками сторон профиля резьбы |
|  | 3.наибольший диаметр, измеряемый на вершине резьбы перпендикулярно ее оси |
|  | 4.расстояние в миллиметрах между вершинами двух соседних витков резьбы |

29.Укажите правильное описание профиля метрической резьбы

|  | 1.профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник с углом при вершине 55° и плоско срезанными вершинами витков винта и гайки |
| --- | --- |
|  | 2.профиль резьбы представляет собой равносторонний треугольник с углом при вершине 60° |
|  | 3.профиль резьбы представляет собой равнобедренный треугольник, вершины углов которого срезаны по радиусу |

30.Как расшифровывается обозначение резьбы М10

|  | 1.М - метрическая резьба с нормальным шагом, 10 - диаметр винта |
| --- | --- |
|  | 2.М - метрическая резьба с мелким шагом, 10 - номинальный диаметр резьбы и ее шаг |
|  | 3.М - метрическая резьба с крупным или мелким шагом, 10 - длина винта и шаг его резьбы |

31.При нарезании резьбы М 10 необходимо взять сверло Ш ... , и просверлить отверстие

|  | 1.8,5 |
| --- | --- |
|  | 2.9 |
|  | 3.10 |
|  | 4.10,5 |

32.Укажите, для какой цели применяется метчик

|  | 1.для нарезания внутренних резьб |
| --- | --- |
|  | 2.нарезания наружных резьб |
|  | 3.нарезания внутренних и наружных резьб |

32.Укажите, для какой цели применяется плашка

|  | 1.для нарезания внутренних резьб |
| --- | --- |
|  | 2.нарезания наружных резьб |
|  | 3.нарезания наружных и внутренних резьб |

33.По каким причинам при нарезании наружной резьбы получается рваная резьба

|  | 1.диаметр стержня больше номинального, а диаметр отверстия - меньше |
| --- | --- |
|  | 2.диаметр отверстия меньше требуемого |
|  | 3.диаметр отверстия больше требуемого |
|  | 4.нарезание резьбы проводилось без смазывания или при недостаточном смазывании |
|  | 5.перекос плашки или метчика при врезании |
|  | 6.малая величина угла метчика |
|  | 7.отсутствие у метчика обратного конуса |

34.Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке.

|  | 1.нарезание резьбы метчиком |
| --- | --- |
|  | 2.проверка нарезанной резьбы калибром |
|  | 3.нарезание резьбы разъемной плашкой |
|  | 4.нарезание резьбы неразъемной плашкой |

35.Укажите, какая слесарная операция представлена на рисунке.

|  | 1.нарезание резьбы плашкой |
| --- | --- |
|  | 2.развертывание резьбы |
|  | 3.нарезание резьбы метчиком |

36.Укажите, какую резьбу относят к крепежным

|  | 1.прямоугольную |
| --- | --- |
|  | 2.трапецеидальную |
|  | 3.треугольную |
|  | 4.круглую |

37.Установите соответствие между названием и обозначением

а) М12Ч1;
б) М10;
в) Rd-12;
г) 11/2′′.

1) метрическая резьба с крупным шагом - ;

2) метрическая резьба с мелким шагом - ;

3) дюймовая - ;

4) круглая - ;

38.Шаблон служит кондуктором, по которому деталь обрабатывают

|  | 1.Без разметки |
| --- | --- |
|  | 2.С разметкой |
|  | 3.Предварительно |

39.Угол заточки зубила на твёрдую сталь, бронзу, чугун

|  | 1.35° |
| --- | --- |
|  | 2.40° |
|  | 3.60° |
|  | 4.70° |

40.Угол заточки зубила на сталь средней твёрдости

|  | 1.35° |
| --- | --- |
|  | 2.45° |
|  | 3.60° |
|  | 4.70° |

41.Угол заточки зубила на мягкие материалы

|  | 1.35° |
| --- | --- |
|  | 2.45° |
|  | 3.60° |
|  | 4.70° |

42.Припуск в металлообработке это

|  | 1.обработанные наружные и внутренние кромки заготовки |
| --- | --- |
|  | 2.толщина слоя материала, удаляемого с поверхности заготовки |
|  | 3.размер, относительно которого определяют предельные размеры |

43.При плоскостной разметке достаточно

|  | 1.Двух базовых поверхностей |
| --- | --- |
|  | 2.Трех базовых поверхностей |
|  | 3.Четырех базовых поверхностей |

44.Если на заготовке имеется выпучина находящаяся посередине листа, то удары наносят

|  | 1.От края листа по направлению к выпуклости |
| --- | --- |
|  | 2.В середину листа |
|  | 3.От середины листа к краям |

45.Для опиливания стали, чугуна и других твердых материалов с большим сопротивлением резанию применяют напильники с насечкой

|  | 1.Рашпильной |
| --- | --- |
|  | 2.Дуговой |
|  | 3.Одинарной |
|  | 4.Двойной |

46.Развертки бывают

|  | 1.Ручные |
| --- | --- |
|  | 2.Машинные |
|  | 3.Конические |
|  | 4.Цилиндрические |

47.При опиливании материалов направление движения напильником на обрабатываемой поверхности должны

|  | 1.Не меняться |
| --- | --- |
|  | 2.Меняться |
|  | 3.Постоянные |

Перечень практических заданий

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании двигателя.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте двигателя.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании системы питания автомобиля.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте системы питания автомобиля.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании электрооборудования.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте электрооборудования.

- Выполнить  слесарные операции  при техническом обслуживании сцепления, коробки передач, карданной передачи.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте сцепления, коробки передач, карданной передачи.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании  ведущих мостов.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте ведущих мостов.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании переднего моста и рулевого управления.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте переднего моста и рулевого управления.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании тормозной системы.

- Выполнить  слесарные операции при  ремонте тормозной системы.

- Выполнить  слесарные операции при техническом обслуживании ходовой части.

- Выполнить  слесарные операции при ремонте ходовой части.

- Выполнить  слесарные операции  при ремонте кабины, платформы и оперения.